2021度温县祥云镇现代农业产业示范园水肥一体化

及物联网项目变更公告

一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：温交易【2021】139号 温政采【2021】123号

2.原公告的采购项目名称：2021年度温县祥云镇现代农业产业示范园水肥一体化及物联网项目

3.首次公告日期：2021年9月3日

二、更正信息

更正事项：□采购公告☑采购文件 □采购结果

1、更正内容：

原招标文件第四章招标项目技术参数及服务要求

| 2021年度温县祥云镇现代农业产业示范园水肥一体化及物联网项目 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 质量要求 | 技术参数及要求 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 灌溉首部系统 |  |  |  |
| 1 | 物联网智能泵站 | 优质 | 1.智能泵站主控机：内嵌操作系统，配备 7 寸彩色触摸屏；系统软件内置常规、数据采集、数据显示、图表显示、数据存储，具备任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、数据导出、数据报表下载，具备本机U盘数据下载，具备本机参数配置修改，具备本机网络IP地址配置修改，具备本机传感器参数设置修改； 2.网络通讯：具备有线RJ45网口、无线4G、RS485通讯功能； 3.具备数据采集接口； 4.具备控制输出接口； | 台 | 1 | 具有省级产品检测报告 |
| 2 | 引排水系统 | 优质 | DE110管道、管件, | 项 | 1 |  |
| 3 | 智能变频恒压柜 | 优质 | 变频恒压控制柜：一控一自动变频，恒压自动供水，可调节水泵转速、压力，按需供水，自动调节，软起动、软停止。 2.具备有线或无线云服务通讯功能、 3.具备本机触摸屏操作功能，具备流量、压力、能耗、监测本机显示功能，具备压力超限报警功能。 4.具备手动触控、自动运行功能。 | 台 | 1 | 具有省级产品检测报告 |
| 4 | 持压减压阀 | 优质 | 工程塑料阀体，承压范围10bar,进口 | 台 | 1 |  |
| 5 | 快速泄压阀 | 优质 | 工程塑料阀体，1.5寸，进口，承压范围10bar | 台 | 1 |  |
| 6 | 自动反冲洗砂石过滤器 | 优质 | 进口：最大过流量为80方每小时，精度80目，控制器使用电压为9V，可设定时间自动反冲洗和压差反冲洗。罐体直径610mm,缸体数量3个。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 自动反冲洗叠片过滤器 | 优质 | 进口：采用独特的DLP(低压反洗技术)过滤技术，极大降低过滤能耗和水耗，最小反冲洗压力为1.5bar,最大过流量为80方每小时，精度120目，控制器使用电压为9V，可设定时间自动反冲洗和压差反冲洗。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 进排气阀 | 优质 | 1寸组合式排气阀，持续排气阀，排气量大，工程塑料材质 | 个 | 18 |  |
| 9 | 潜水泵 | 优质 | 功率15KW潜水泵，扬程78米，流量40方每小时 | 台 | 2 |  |
| 10 | 电子流量计 | 优质 | *RS485，标准modbus协议，符合GB/T 13927-2008；法兰接口，防腐内衬； | 台 | 1 |  |
| 11 | 软密封闸阀 | 优质 | DN100法兰闸阀 | 个 | 2 |  |
| 12 | 止回阀 | 优质 | DN100法兰安装 | 个 | 1 |  |
| 13 | 泵出水口配件总成 | 优质 | 水泵配件总成、管、配线 | 批 | 1 |  |
|  | 小计一 |  |  |  |  |  |
| 二 | 灌水器系统 |  |  |  |
| 1 | 压力补偿滴灌带 |  | 进口压力补偿滴灌带，壁厚0.4mm,间距20cm,滴头流量1.0L每小时 | 米 | 20000 |  |
| 2 | 16LDPE管 |  | 规格：16mm，全新料 | 米 | 200 |  |
| 3 | 工字形橡胶圈 |  | 规格：16mm，全新料 | 个 | 200 |  |
| 4 | 直接 |  | 规格：16mm，全新料 | 个 | 300 |  |
| 5 | 堵头 |  | 规格：16mm，全新料 | 个 | 200 |  |
| 6 | 直通阀 |  | 规格：16mm，全新料 | 个 | 200 |  |
| 7 | 旁通 |  | 规格：16mm，全新料 | 个 | 200 |  |
|  | 小计二 |  |  |  |  |  |
| 三 | 田间管网系统 |  |  |  |
| 1 | PVC-90 |  | 国标，灰色，承压1.0Mpa | 米 | 580 |  |
| 2 | PVC-63 |  | 国标，灰色，承压1.0Mpa | 米 | 24 |  |
| 3 | PVC-50 |  | 国标，灰色，承压1.0Mpa | 米 | 400 |  |
| 4 | PVC-32 |  | 国标，灰色，承压1.0Mpa | 米 | 40 |  |
| 5 | 配件（弯头三通直接球阀等） |  | 国标，灰色，承压1.0Mpa | 批 | 1 |  |
|  | 小计三 |  |  |  |  |  |
| 四 | 施肥系统 |  |  |  |
| 1 | 物联网水肥一体机 | 优质 | 1、包含 3路吸肥通道，最大吸肥量 3*600L/h，可配比 3 种不同组分肥料；2、高精度EC 检测模块，测量范围 0~20000uS/cm，精度 1.5%（FS）； 3、高精度pH 检测模块，测量范围 0~14，分辨率 0.01，准确度 0.1 级； 4、设备主体管道结构适应的工作压力为 2.5-6kg；标配7寸高清彩色触摸屏 5、电磁阀输出：标配 8路可调节：最多可扩展至 30 路； 6、标准 3 路流量监测. 7、包含 modbus 总线控制接口与网络通信接口，可与外部设备集成。 8、模块化施肥灌溉控制器，人机界面显示，具有数据采集存储、设备控制、远程访问等功能。 9、系统具有人工和自动两种控制模式 10、预留物联网接口,支持以太网，WiFi， GPRS、3G、 4G、lore、PBUS 11、支持同时多设备通讯 1. RS485、RS232 可同时连接单台设备 12、具有省级检测合格报告 13、工作电压：380 14、具备雷击浪涌保护 15、符合 EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007 标准，符合 RoHS 要求； | 台 | 1 | 具有省级检测合格报告 |
| 2 | 母液罐（含搅拌器） | 优质 | 500L锥形母液罐。含混肥系统、底座，肥水可全部排空。 | 套 | 3 |  |
| 3 | 叠片过滤器 | 优质 | PE材质，高强度，耐老化 | 个 | 3 |  |
| 4 | 配件 | 优质 | 国标 | 批 | 1 |  |
|  | 小计四 |  |  |  |  |  |
| 五 | 控制系统 |  |  |  |
| 1 | 脉冲电磁阀 | 优质 | 进口直流脉冲电磁阀，功率小于3W，9~40VDC，Pulse，电磁头阻值6欧姆；防堵型阀门，支持减压器联动操作 | 台 | 10 |  |
| 2 | 物联网阀门智控终端 | 优质 | 1.采用LORA通讯,无线传输距离远：可达500米-2.5公里 2.低功耗，电池寿命可达2年以上，工作环境在-55度--85度 3.安装简单、无需布设电源线，内置永久电池，可以实现对脉冲电磁阀超过3万次的开关控制 4.故障预警和定位，让维护轻松高效，保护资产安全 5.传输稳定，通过8频段自动跳频 6.IP67防护等级，使用更安心放心 7.可兼容国内外的不同品牌电磁阀， | 个 | 10 | 具有省级产品检测报告 |
| 3 | 农业物联网智能管理系统平台 | 优质 | 1.操作平台： 1.1 在网页和APP上均可完成操控， 1.2 包含以下模块，1.环境监测模块通过物联网技术，可自动获取环境监测终端、气象站、摄像头等信息、实现环境信息、视频信息的获取和智能预警。 2.智能灌溉控制： 2.1通过安装调试灌溉控制设备、实现对生产设备的远程、定时或智能策略控制。 2.2 远程自动化控制现场农业设施设备，24小时不间断实时监测、异常情况智能报警、设施设备精准控制。 2.3 一个灌溉网关可同时控制方圆5公里内的灌溉节点，集中管理，且每一次操作都能生成操作日志，让设备的操作有根可寻。 用户通过云平台实现定时或策略灌溉，可参数化控制灌溉 3.大棚智能控制 3.1 通过获取大棚内环境参数，并根据数据变化实时调控或自动控制温度、光照、灌溉等，从而保障植物生长的最佳环境温度。 3.2 自动控制棚内卷膜机、遮阳帘等设施，必要时开启降温、增温、灌溉等措施。 4.水肥一体化控制 4.1系统可实时精准采集土壤墒情，空气温湿度、光照度等环境数据，同时分析农作物生长周期生长周期的生长需求、系统为农作物制定科学的灌溉方案，将所需营养和水分定时、定量自动输送给农作物，指导农作物全生长周期科学生产。 4.2利用压力灌溉系统，将肥液与灌溉水按需配比，一体化精准、均匀地输送到作物根部。同时借住远程控制技术，实现无人值守自动灌溉。 | 套 | 1 | 1.具有软件企业证书 2.具有软件产品证书 3.具有水肥一体化计算机软件著作权证书 4.具有物联网系统平台计算机软件著作权证书5.具有物联网智能灌溉计算机软件著作权证书6.具有气象环境土壤墒情监测计算机软件著作权证书 |
| 4 | 阀控器立杆底座 | 优质 | 采用不锈钢材质，高度50厘米。 | 个 | 10 |  |
| 5 | 6要素多合一传感器 | 优质 | 监测温室内空气温、湿度，土壤温、湿度，二氧化碳浓度、光照强度。 | 个 | 8 |  |
| 6 | 调压器 |  | 调压范围：0.35-7.0bar | 个 | 10 |  |
| 7 | 泄水阀 | 国标 | PVC球阀 | 个 | 5 |  |
| 8 | 智能网关 | 优质 | 通信距离：>5000米（空旷）；通信协议：LoRaWan Class A/B/C；传输速率：≥976bps（默认）；工作频率：470～510MHz；以太网速率：100Mbps；工作温度：-30℃ ～ 70℃；适应的工作环境湿度：0～100%；供电方式：太阳能供电系统或220v供电；供电电压：DC 12V；防护等级：IP68；支持4-20ma\0-10v\458各类传感器信号接入和输出；支持madbus协议，4G 接入云平台，采用 TCP/IP 协议，数据交互中继。 | 个 | 2 |  |
| 9 | 附件 |  | 安装管件，含电工胶带、防水接头、控制线、穿线管。 | 批 | 1 |  |
|  | 小计五 |  |  |  |  |  |
| 六 | 物联网系统 |  |  |  |
| 1 | 智能气象站 | 优质 | 1.空气温度范围：-20~+80℃； 温度精度：±0.2℃（典型值） 2.空气湿度范围：0~100%； 湿度精度：±2%RH（典型值 3.气压范围：300～1100mbar； 大气压精度;±2%mbar 4.风速测量范围：0～70m/s ； 测量精度：+0.03V)m/s 5.风向测量范围：0～360° ； 测量精度：±3° 6.光照度测量范围：0~100000Lux ；测量精度：±5% 7.雨量测量范围：量程：0-499.9mm 分辩率0.2mm 8.外辐射测量范围：量程：0～70W/m2；分辩率：1W/m2 9.数据采集显示：7寸液晶屏显示，无线或有线通讯联网云平台 | 套 | 1 | 具有省级产品检测报告 |
|  | 农林生态远程监控系统 | 热成像产品 | 热成像：分辨率160 × 120；焦距6mm；视场角：25°× 18.7°; 可见光：分辨率2688 × 1520；焦距8mm； 视频模式：双光融合 目标物温度异常报警距离（以0.1米*0.1米为准）:6.6m； 温度异常报警功能： 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~150℃； 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：42m； 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：126m； 红外照射距离：30米； 电源（出厂已带）：DC12V/POE，8W； 工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95%； 防护等级：IP67; 重量：1.55kg ★电源电压在DC12V±20%范围内变化时，能正常工作（以公安部检测报告为准） ★设备支持在-55℃-85℃范围内正常工作（以公安部检测报告为准） ★CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息（以公安部检测报告为准） ★可通过移动终端app对视频图像进行预览和回放操作，并对测温规则，智能行为分析规则，高温点信息进行显示；可对智能行为分析检测、测温超过阈值，高温点检测所产生的的报警进行显示（以公安部检测报告为准） ★支持声音联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义（以公安部检测报告为准） ★支持灯光联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警灯光可设置，同时支持自定义（以公安部检测报告为准） | 20.00 |  |  |
|  |  | 存储产品 | 1U 380系列机箱 32路H.265、H.264混合接入 320M接入/256M存储/256M转发/ 2盘位 1个eSATA（选配） 1个HDMI、1个VGA，异源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示 报警4进1出 16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码 1个千兆网口 1个USB2.0，1个USB3.0 Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 ★支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（以公安部检测报告为准） ★支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准） | 1.00 |  |  |
|  |  | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 1.00 |  |  |
| 3 | 设施基础围栏 |  | 基础围栏规格：长3.3m*宽2.2m*高1.2m | 套 | 1 |  |
| 4 | 风吸式太阳能杀虫灯 |  | 1.电源： DC12V，功率＜20W； 2.蓄电池规格：12V锂电池； 3.太阳能板：采用单晶硅太阳能板，功率为50W； 4.待机功耗：待机功率≤0.5W； 5.诱虫灯规格：波长为369～405nm，功率为10W，使用寿命最低达5000小时； 6.风机规格：7W/12V，转速为2200转/分，防水级别为IP68，使用寿命可达20000小时； 7.可靠性指标：平均无故障工作时间大于5000小时； 8.工作温度：工作温度范围是-20℃～55℃；储存温度为-30℃～60℃； 9.每台灯管控制范围：15～20亩； 10.设计寿命：≥5年(不包括易损件风扇和灯)； 11.总体结构采用碳钢喷塑支架，电池防盗设计。 | 台 | 6 |  |
| 5 | 智能温室控制柜 |  | 1、220VAC供电； 2、过压、过流保护，上电自检，故障自动告警； 3、手动和自动独立控制，避免网络等故障，实现现场紧急控制； 3、1000W全铜环形变压器，可满足卷膜机和其他工控设备供电； 3、可独立控制60路卷膜机，含手动控制旋钮，自动控制按钮； 4、支持4G全网通联网通讯，支持GSM/WCDMA/FDD/TDD； 5、12路圆形开关按钮，可自定义控制变量参数； 6、通讯接口丰富，包含RS232、RS485、RJ45、CAN、LORA等； 7、可远程烧写程序，方便系统改进与升级。输入、输出处采用完善的防雷、隔离及抗电磁干扰设计，信号稳定，抗干扰能力强； 8、不锈钢外壳，防水，防雷击； 9、可搭配远程控制器，DTU等常见工控设备，实现棚内自动化控制； | 套 | 2 | 具有省级产品检测报告 |
| 6 | 农药残留测定仪 |  | 重点对有机磷、氨基甲酸脂类等农药残留物检测。 2、测试结果定性定量均可，定性显示结果为抑制率，定量显示结果为mg/kg。 ▲3、7寸液晶背光显示屏幕，Android系统操作简单，升级方便，内置GPS模块（内置，无需外置天线），实时定位经度纬度，精度5米以内。 4、仪器内置热敏高速打印机（无需更换色带）可打印条形码，主机屏幕显示：蔬菜名称，抑制率，农药含量（定量），是否合格，检测日期，检测单位（可主机上修改），经纬度，温湿度，辐射等参数。 ▲5、在仪器主机上能够设置不少于40个以上蔬菜名称。 6、仪器开机均进行光源自检，无需人工用档光块调校。 7、可储存≥20万条检测信息，自动保存数据功能，断电后已存数据不丢失，具备完善的查询统计功能。 8、可在主机上设置反应时间及合格标准上限值。 ▲9、测量通道有8通道，可同时测量也可单独测量，主机内置微型打印机。 ▲10、利用GPRS或WIFI方式无线方式将储存数据上传云平台、可多通道查看管理测量数据，可依据检测产品名称选择查看数据，包括测量时间、抑制率、浓度、结果（合格或不合格），支持在线打印结果。需附上加盖制造厂家公章的产品运行界面截图。 11、用户管理：为防止误操作，主机内置客户管理系统，用户可设定用户名及密码。 12、数据查询：可按检测日期和检测编号查阅，删除存储测量数据。 13、可对数据进行单条删除、全部删除、打印、正反排序、按项目名排序，按日期筛选等功能。 14、主机可接入环境传感器，如空气温湿度、露点、光合有效辐射等，环境参数可同时接入也可单独接入主机，所有测量数据同一界面显示。 | 台 | 1 |  |
|  | 小计六 |  |  |  |  |  |
| 七 | 无土栽培系统. |  |  |  |
| 1 | 无土栽培系统 |  | 管道尺寸为100*160mm, 材质为PVC-U | 米 | 2800.00 |  |
| 八 | 排水及辅助设施 |  |  |  |
| 1 | 排水系统 |  | （硬化水渠576米，12墙，宽0.45米，深0.6米，内粉刷，上盖铸铁盖板，波纹管埋设180米） | 批 | 1 |  |
| 2 | 80方防藻桶 |  | 采用新型组合式蓄水桶，蓄水量80方，骨架为镀锌钢板，内置PE防渗内胆。抗低温、氧化、腐蚀、耐开裂，无毒，无挥发气味，防虫蛀鼠咬，有效防止藻类滋生。 | 个 | 1 |  |
| 3 | PE防渗膜蓄水池 |  | 蓄水量3469立方米，使用年限10年 | m³ | 3469 |  |
| 4 | 泵房 |  | （钢构，四周岩棉板,规格17.4*6.4） | 座 | 1 |  |
| 5 | 纯水处理系统 |  | 每小时纯水产量大于5吨每小时。电导率小于等于50us/cm，脱盐率大于等于99.0%。实现自动控制。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 中控显示系统 | 显示产品 | 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 输入接口：VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, DP × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 功耗：≤ 160 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下） 外形尺寸：1022.23 (W) mm × 576.77 (H) mm × 72.25 (D) mm ★液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（以检测报告为准） ★液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。（以检测报告为准） ★防浪涌抗干扰: 1.交流电源输入/输出端口：线对地抗脉冲干扰达到±2KV，线对线抗脉冲干扰达到±1KV； 2.视频输入/输出端口（BNC/SDI）：线对地抗脉冲干扰达到±2KV。（以检测报告为准） 具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。（以检测报告为准） ★拼接屏具有R、G、B、C、M、Y、FLESH、Y-G、C-G、F、F-R、F-LIP、F-Y-HAIR、F-MEAT、F-DARK这15色独立调节功能，使画面颜色显示更加准确。（以检测报告为准） ★液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ★液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） |  |  |  |
|  |  | 解码器 | 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 |  |  |  |
|  |  |  | 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深) ★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ★支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ★支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ★支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ★输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示；（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） |  |  |  |
|  |  | 交换机 | 8口百兆非网管交换机 8个百兆电口 非网管 桌面式。交换容量1.6Gbps 包转发率1.2Mpps 145mm(长)×28mm(高)×70mm(深) 工作温度：-10～60℃ 支持220v交流 满负荷功耗4瓦 1-2号端口支持视频红口保障技术 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电源线 |  | YJLV/4✘35铝电缆 | 米 | 150 |  |
| 8 | 防滑垫 |  | 国标 | ㎡ | 40 |  |

现变更为：

因清单过多，具体变更内容以附件中最新招标项目技术参数及服务要求为准，由此对投标人造成的不便敬请谅解。

2、其他内容不变

3、更正日期：2021年9月9日。

三、其他补充事宜

本公告在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《温县公共资源交易中心》上发布。招标文件其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名   称：温县祥云镇人民政府

地    址：温县祥云镇

联 系 方式：15939190088

2.采购代理机构信息

名   称：河南省天隆工程管理咨询有限公司

地    址：郑州市升龙环球大厦C座2608

联 系 方式：18749793326

3.项目联系方式

项目联系人：马先生

电    话：18749793326